## Slide 1: Mengenal BIOS
Mohammad Basmalah

## Slide 2: Pengertian BIOS
Basic Input Output System atau yang biasa dikenal dengan nama BIOS adalah sebuah perangkat lunak atau software yang terdapat pada motherboard.
Bios merupakan suatu program yang ditulis dalam bahasa assembly yang bertugas mengatur fungsi dari perangkat keras (hardware) yang terdapat pada komputer. BIOS berada dalam sebuah chip memory yang disimpan atau ditanam didalam memory flash atau ROM yang terbuat dari bahan Complementary Metal-Oxide Semiconductor atau yang biasa disebut dengan CMOS.
Setiap Motherboard memiliki yang namanya Bios, dan bila bios ini rusak makakemungkinan besar motherboard tidak dapat digunakan kembali ( kecuali bios di installulang atau di upgrade ). Karena Bios ditanamkan di ROM, maka kemungkinan kita hanya bisa merubah pengaturan yang telah ada, misalkan kita merubah besarnya memory yangdigunakan untuk VGA yang berjenis onboard, atau mengubah waktu dan tanggal, sertamengubah settingan dasar lainnya.

## Slide 3: Sejarah BIOS
Istilah BIOS pertama kali muncul dalam sistem operasi CP/M, yang merupakan bagian dari CP/M yang dimuat pada saat proses booting dimulai yang berhadapan secaralangsung dengan perangkat keras (beberapa mesin yang menjalankan CP/M memiliki boot loader sederhana dalam ROM). Kebanyakan versi DOS memiliki sebuah berkasyang disebut “IBMBIO.COM” (IBM PC-DOS) atau “IO.SYS” (MS-DOS) yang berfungsi sama seperti halnya CP/M disk BIOS.
Kata BIOS juga dapat diartikan sebagai “kehidupan” dalam tulisan Yunani (Βίος).

## Slide 4: Jenis-Jenis BIOS
Saat ini, ada beberapa perusahaan penyedia BIOS, yakni sebagai berikut:
Award Software, yang meluncurkan Award BIOS, Award Modular BIOS, dan Award Medallion BIOS
Phoenix Technologies, yang meluncurkan Phoenix BIOS, dan setelah melakukan merjer dengan Award Software, meluncurkan Phoenix-Award BIOS.
American Megatrends Incorporated (AMI) yang merilis AMI BIOS, dan AMI WinBIOS.
Microids Research
Para OEM (Original Equipment Manufacturer), seperti Hewlett-Packard/Compaq, IBM/Lenovo, Dell Computer, dan OEM-OEM lainnya.
No | BIOS | Password Default
1 | AMI BIOS | AMI A.M.I AMI SW AMI_SW BIOS PASSWORD HEWIT RAND Oder
2 | AWARD BIOS | 01322222, 589589, 589721, 598598, AWARD SW, AWARD_SW, Award SW, AWARD PW, _award, awkward, J64, j256, j262, j332, j322, HLT, KDD, ZBAAACA, ZAAADA, ZJAAADC, djonet
3 | PHOENIX BIOS | BIOS CMOS Phoenix PHOENIX
Berikut adalah tabel mengenai jenis-jenis BIOS

## Slide 5: Fungsi BIOS
Pada hakikatnya, fungsi BIOS yang utama adalah sebagai pengatur tahap awal dalam proses booting atau pemulaian sebuah computer, yaitu:
Mengenali semua hardware yang terdapat pada PC/Komputer
Inisialisasi (penyalaan), serta pengujian terhada semua perangkat yang terpasang (power on self test)
Mengeksekusi MBR (Master Boot record) yang berada pada sector pertama pada harddisk
Mengatur beberapa konfugurasi dasar dalam komputer
Membantu sistem operasi dan dan aplikasi dalam proses pengaturan perangkat keras dengan menggunakan BIOS Runtime Services

## Slide 6: Komponen-Komponen pada BIOS
Di dalam Basic Input Output System terdapat beberapa komponen-komponen yang sangat penting demi menunjang BIOS dapat berjalan dengan semestinya tanpa ada kendala sedikitpun. Adapun bagian komponen-komponen BIOS adalah sebagai berikut ini.
1. Program BIOS Setup
Program ini berfungsi untuk mengubah konfigurasi komputer seperti tipe hard disk, disk drive, manajemen daya, kinerja komputer, dan lain-lain sesuai keinginan user.
2. Driver
Fungsi dari driver ini ditujukan untuk perangkat-perangkat keras komputer seperti VGA, input device, processor dan beberapa perangkat lainnya untuk sistem operasi dasar 16 bit yang merupakan keluarga dari DOS.
3. Program Bootstraper Utama
Untuk komponen yang ketiga adalah Program Bootstraper Utama yang merupakan program untuk menjalankan proses booting ke dalam sebuah sistem operasi pada komputer yang sudah di instal sebelumnya.
Dengan adanya Program Bootstraper Utama maka komputer dapat melakukan proses booting yang lancar.

## Slide 7: Cara kerja BIOS
Awalnya BIOS melakukan proses inisialisasi dimana dalam proses tersebut pengguna bisa melihat spesifikasi komputer seperti jumlah memory, jenis dan kapasitas harddisk, informasi mengenai kartu VGA dan lain-lain.
Selain itu, BIOS juga melakukan pengecekan terhadap device ROM lainnya, seperti harddisk dan melakukan pengetesan terhadap RAM.
Setelah semua pengetesan dan pengecekan terhadap perangkat selesai, langkah selanjutnya yang harus dilakukan BIOS adalah mencari lokasi booting untuk memasuki sistem operasi yang telah terinstall.
Untuk urutan yang lebih detail dan rinci cara kerja BIOS bisa dengan melihat di bawah ini.
BIOS akan memeriksa setiap RAM dan Processor apakah bekerja dengan semestinya dan fungsinya.
Setalah memeriksa RAM dan Processor, BIOS akan memeriksa device yang terpasang pada sebuah komputer.
Kemudian BIOS akan memeriksa boot option.
Pada pemeriksan boot option sesuai dengan urutan settingan pada sebuah BIOS, pada dasarnya, mulai dari Boot from CD-ROM, Hard Drive, LAN dan lain sebagainya.
Kemudian BIOS akan memeriksa bootstraps pada device yang di urutkan settingan vendor BIOS.

## Slide 8: Peringatan Bunyi yang Terdapat Pada BIOS
AMI BIOS
AMI BIOS adalah BIOS yang dirancang dan dikembangkan oleh Megatrend Amerika yang populer pada tahun 2002 sebagai fimrware komputer. Perusahaan AMI BIOS banyak diproduksi perusahaan yang memiliki motherboard dan perusahaan lain yang menjual motherboard.
1x : RAM mengalami masalah
2x : Sirkuit gagal mengecek keseimbangan DRAM Parity (sistem memori)
3x : Kegagalan memori pada 64 pertama
4x : Timer pada sistem gagal bekerja
5x : CPU eror
6x : Controler keyboard tidak berjalan dengan baik
7x : Vido mode eror
8x : Tes memori VGA gagal
9x : Cheeksum error ROM BIOS bermasalah
10x : CMOS shutdown read/write mengalami masalah
11x : Chace memori error
1 beeb panjang dan 3 beeb pendek : extended memori rusak
1 beep panjang dan 8 beep pendek : Tes tampilan gambar gagal
Kode BEEB peringatan/masalah AMI BIOS

## Slide 9: Peringatan Bunyi yang Terdapat Pada BIOS
AWARD BIOS
AWARD BIOD adalah BIOS yang memiliki built- in program yang dapat dimodifikasi dasar sistem konfigurasi oleh pemakainya. Informasidisimpan di CMOS RAM yang dapat menyimpan informasi setup, bahan ketika power dimatikan. Cara menjalankannya : dengan menekan tombol DELETE ketika andamenghidupnya atau reboot sistem untuk masuk ke awal program setup BIOS.
1 beeb panjang dan 2 beeb pendek : Video error
1x beeb panjang : Kesalah RAM
1x beeb panjang dan 2x beeb pendek : VGA Rusak
1x beeb panjang dan 3 x beeb pendek : Keyboard rusak
Beeb tak terputus : RAM atau grafik tidak terpasang
Kode BEEB peringatan/masalah AWARD BIOS

## Slide 10: Peringatan Bunyi yang Terdapat Pada BIOS
PHOENIX BIOS
PHOENIX BIOS adalah BIOS yang mengembangkan danmendukung perangkat sistem lunak sistem inti yang paling banyak digunakan di Indoneia baik itu komputer pribadi dan perangkat komputer lainnya. Produk PHOENIX biasadisebut dengan BIOS atau firmware yang memiliki keunggulan dalam dukungan danmengaktifkan kompatibilitas, konektivitas, kemanan, pengelolaan berbagai komponen,dan teknologi yang digunakan dalam perangkat tersebut.
1x - 1x - 4x = BIOS rusak
1x - 2x - 1x = Motherboard rusak
1x - 3x - 1x = RAM mengalami kerusakan
3x - 1x - 1x = Motherboard rusak
3x - 3x - 4x = VGA mengalami kerusakan
Kode BEEB peringatan/masalah PHOENIX BIOS

## Slide 11: Peringatan Bunyi yang Terdapat Pada BIOS
IBM BIOS
IBM BIOS adalah sebuah perusahaan yang memproduksi perangkat keras dan perangkat lunak. IBM (Internasional Business Machines Corporation) yang berdiri 16 juni 1911 dan beroperasi sejak 1888 yang berpusat diArmonk, New York, Amerika Serikat.
Tidak ada Beep : Power supply rusak, card monitor/RAM tidak terpasang
1 Beep pendek : Normal POST dan PC dalam keadaan baik
Beep terus menerus : Power supply rusak, card monitor/RAM tidak terpasang
Beep pendek berulang-ulang : Power supply rusak, card monitor/RAM tidak terpasang
1 Beep panjang 1 Beep pendek : Masalah Motherboard
1 Beep panjang 2 Beep pendek : Masalah bagian VGA Card (mono)
1 Beep panjang 3 Beep pendek : Masalah bagian VGA Card (EGA).
3 Beep panjang : Keyboard error
1 Beep : blank monitor VGA card sirkuit
Kode BEEB peringatan/masalah IBM BIOS